| ОБЩИЕ УСЛОВИЯ |
| --- |
|  | Компания IKO не несет ответственности за протечки, произошедшие вследствие неправильной установки или неправильной подготовки основания кровли. Шинглс не должны устанавливаться непосредственно на теплоизоляцию; между теплоизоляцией и основанием, на которое прибивается черепица должно быть сквозное вентиляционное пространство. Не мешайте продукцию с разной датой и кодами на одной кровле. Незначительное различие в цветах — это свойственно битумной черепице и не является дефектом. Для уменьшения цветового несоответствия, отдельные листы битумной черепицы должны выбираться и смешиваться случайным образом из нескольких пачек, а затем устанавливаться по диагонали наверх кровли. Не удаляйте защитную полоску с обратной стороны листов битумной черепицы. Она служит в целях упаковки, а не для приклейки. Однако, во время установки удалите пленку с обратной стороны битумной черепицы ArmourShield. (Рисунок 7 -7) Клеящая полоса, нанесенная на обратную сторону черепицы, начинает склеиваться под действием тепла солнца. Дополнительная проклейка требуется только в условиях холодной погоды и при установке на крутых крышах. Клей должен иметь подтверждение от компании IKO на совместимость с битумной черепицей IKO. Согните упаковку перед открытием для легкого отделения листков черепицы. Предосторожность: в течении солнечного, теплого периода, не ходите по битумной черепице с солнечной стороны крыши из-за опасности оставления следов. |
|  | ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|  | Битумная черепица: IKO включает в себя набор из 55 различных типов и цветов битумной черепицы из окисленного и модифицированного битума. Прокладочный слой: (Не всегда нужен — см. инструкцию) IKO Armourbase 30 —рулонный материал из окисленного битума на основе стеклоткани, толщиной 3,00 мм. IKO Armourbase 15 —рулонный материал из окисленного битума на основе стеклоткани, толщиной 1,5 мм. IKO ArmourGard Ice & Water Protector — CБC модифицированный самоклеящийся рулонный материал. Материал для ендов:(Для метода открытых ендов) IKO Bi-Armour Valley: рулонный материал из СБС — модифицированного битума с посыпкой, идентичной посыпке черепицы или металлическим покрытием. Карнизные свесы: Металлические карнизные свесы. Кровельные гвозди: Оцинкованные гвозди длиной 25мм и с шляпкой диаметром 10мм. Стержень гвоздя — 3 мм в диаметре с засечками. При установке битумной черепицы типа Cambridge и оформлении ребер и вальм необходимы гвозди длиной 30 мм. Клей: IKO Shingle Stick, Lap Cement или другой клей сертифицированный компанией IKO. Вентиляция: Достаточные вентиляционные выходы для удовлетворения минимальным нормам вентиляции. (Обратитесь в IKO или местного дилера о «Брошюре по вентиляции»). |
|  | ТЕРМИНЫ |
|  | Рисунок 1b Выпуск Верхнее перекрытие Вырез Самоклеющаяся полоса Таблички | Рисунок 1b Скосы Свесы Ендова (разжелобок) Вальма Конек |
|  | ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ |
|  | I. Для основания крыши Выпуск табличек битумной черепицы зависит от наклона кровли, как показано в таблице ниже. Битумная черепица не может быть установлена на крышах с наклоном не указанным в таблице. II. Для ребер и коньков Необходимо заказывать материала примерно на 10-15% больше (в зависимости от количества кровельных элементов) чем общая площадь кровли для покрытия ребер, конька и начальной полосы. Когда устанавливается плитка Victorian, или Cambridge не забудьте заказать прямоугольную плитку соответствующего цвета для покрытия ребер и конька. Для плитки типа Dynasty заказывайте "Dynasty hip & ridge strips". («Полосы для ребер и конька для плитки Dynasty») |
|  | Тип плитки Наклон крыши Выпуск плитки Площадь эффективного перекрытия одной пачкой Масса кг/м3 Cambridge 20°- 85° 15,5 см 3,10 м2 12,2 Armourglass 15°- 25° 12,5 см 2,62 м2 12,5 26°- 85° 14,3 см 3,00 м2 10,9 Victorian 15°- 25° 11,5 см 2,41 м2 13,1 26°- 85° 13,0 см 2,75 м2 11,5 BiberShield 15°- 90° 13,0 2,47 12,1 Diamant 15°- 25° 9,7 2,62 12,0 26°- 85° 11,2 3,00 10,5 DiamantShield 15°- 90° 12,5 2,46 11,2 ArmourShield 15°- 90° 13,4 3,00 9,4 SuperGlass - 3TAB 15°- 25° 12,5 2,62 11,0 26°- 85° 14,3 3,00 9,7 SuperGlass - Biber 15°- 25° 11,5 2,65 11,4 26°- 85° 13,0 3,00 10,1 Dynasty 15°- 85° 12,7 2,32 13,7 Monarch 15°- 25° 12,5 2,25 13,5 26°- 85° 14,3 2,58 12,1 Monarch - Diamant 15°- 25° 9,7 2,13 13,5 26°- 85° 11,2 2,46 11,7 Nordic 15°- 25° 12,5 2,62 12,3 26°- 85° 14,3 3,00 10,7 Например: Тип плитки: Armourglass Наклон крыши: 32° Площадь кровли: 240 m2 Подсчет: Наклон кровли между 26° — 85° = 3,00 м2 /в пачке 240 m2/3,00 = 80 пачек |
|  | ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ КРЫШИ: |
|  | I. ОСНОВАНИЕ КРОВЛИ |
|  | Основание кровли должно быть гладким, жестким, сухим и надежно закрепленным. Основание должно быть изготовлено из высококачественной фанеры шпунтованной доски или чистообрезанных досок. Максимальная ширина досок для основания — 15 см. Дерево для основания должно быть правильно подготовлено, влажность должна находиться в равновесии. Доски или панели должны быть установлены зигзагообразно и хорошо подкреплены. Неправильный подбор материала для основания может привести к тому, что материал основания «поведет» и это может разрушить черепицу. |
|  | II. ВЕНТИЛЯЦИЯ |
|  | Очень важно чтобы рассеянное тепло и водяные пары уходили из кровельной системы через правильно установленную вентиляцю. Таким образом воздух должен свободно циркулировать между теплоизоляцией и основанием на которой установлен черепица от свесов до конька. Для крыш с уклоном 15° — 25° площадь вентиляционного выхода должна составлять 33 см2, для уклона 25° — 85° — минимальная площадь вентиляции должна составлять 16 см2 для каждого м2 теплоизолированной площади потолка (Р), всегда ровно поделенной между скатами и коньком. (За дополнительной информацией обратитесь к брошюре IKO о вентиляции.) |
|  | III. ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ |
|  | Уклон 15° - 20° Способ 1: Самый «продвинутый» способ — это использование рулонного материала IKO ArmourGard Ice and Water Protector (Защита IKO от воды и льда «Армоград») от компании IKO или сходных с ним рулонного материала на основе модифицированного битума, которым заклеивают всю площадь основания кровли. Нахлесты между рулонами должны быть 15 см, и по горизонтали — 8 см. |
|  | Способ 2: Использование Armourbase 15 или сходных с ним материалов, для двойного покрытия всей плоскости основания кровли. Обрежьте начальную полоску шириной 50 см и продолжайте укладывать материал с нахлестом 50 см по горизонтали и 30 см на концах. |
|  | Уклон 21° — 85° Вся площадь основания крыши должна быть покрыта материалом Armourbase 30 или опробованным материалом для подкладки под битумную черепицу. Прокладочный материал должен быть установлен параллельно карнизным свесам с нахлестами в 5 см по горизонтали и 10 см на концах материала. Закрепите прокладочный материал таким количеством гвоздей, которое бы обеспечило нахождение материала на своем месте. Уклон 85° — 90° Прокладочный слой не требуется. В этом случае могут использоваться только плитка типа ArmourShield, DiamantShield & BiberShield. |
|  | IV. РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) |
|  | Разжелобки могут быть закрыты по одному из следующих способов: Открытым способом, Плетенкой или Закрытым способом. Подготовка основания разжелобка зависит от способа покрытия: |
|  | Подготовка при Открытом способе |
|  | Покройте разжелобок материалом шириной 1 метр, например Armourbase 30 (1). Вертикальные нахлесты должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены (2). Боковые нахлесты этого материала должны быть покрыты на 15 см подкладочным материалом основной плоскости кровли (3). Окончательно закройте разжелобок материалом IKO Bi-Armour Valley (материал Bi-Armour Valley компании IKO для разжелобков) или материалом на основе фольги поверх подкладочного слоя разжелобка (4). Прибейте гвоздями материал Bi-Armour Valley с интервалом в 45 см между гвоздями и на расстоянии 2,5 см от края материала. Если нахлесты неизбежны, то они должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены клеем или горелкой (5). Материал на основе металла должен быть прикреплен с интервалом 25 см, нахлесты должны составлять 30 см и должны быть проклеены. При покрытии методом Плетенки или Закрытым способом с обрезкой Подготовьте разжелобок, используя один слой IKO ArmourGard Ice and Water Protector c нахлестами в 30 см. Как альтернативу используйте Armourbase 30 (или ее эквивалент), прибив его на расстоянии 2,5 см от края. Нахлесты должны составлять 30 см и должны быть тщательно проклеены. |
|  | V. ЗАЩИТА КАРНИЗОВ В климатических условиях, где средняя температура в январе -10°С, карнизы должны быть защищены от наледи, которая может привести к проникновению воды под плитку. Установите материал IKO ArmourGard Ice and Water Protector на поверхности кровли от карнизного свеса. VI. КАПЕЛЬНИК Капельники для карнизов и краев крыши должны быть изготовлены из корроззийностойкого материала и должны заходить на плоскость крыши как минимум на 8 см от края и обогнув его к низу. Капельники должны быть установлены поверх подкладочного слоя по краям крыши (4) и вдоль карнизных свесов (5). VII. МЕЛОВЫЕ ЛИНИИ Меловые линии играют роль направляющих, которые помогают выровнять плитку горизонтально и вертикально. Они также равняют плитки на каждой стороне мансардного окна или трубы. Горизонтальные линии могут быть нанесены для каждых 4 — 5 рядов плитки (1) и вертикальные линии (2). Меловые линии представляют собой направляющие, а не линии по которым надо бить плитку. |
|  | УСТАНОВКА ПЛИТКИ I. ПРИБИВАНИЕ И ПРИКЛЕИВАНИЕ |
|  | Правильное прибивание очень важный момент для получения хорошей крыши. Прибивайте гвозди прямо так, чтобы головка гвоздя находилась на одном уровне, а но не врезалась в поверхность плитки. Всегда прибивайте на расстоянии 2,5 см выше от выреза в листке черепицы и 2,5 см от каждого края листка. Для правильного расположения гвоздей и их количества для каждого типа плитки и наклона крыши смотри. Заметьте, что на крутых крышах (> 60°) или в районах сильных ветров необходимо использовать дополнительные гвозди и ручную проклейку клеем IKO Shingle Stick. В течении установки плитки в холодное время дополнительное количество клея должно быть добавлено таким же образом. В районах сильных ветров таблички каждой черепицы должны быть приклеены для, как минимум, пяти верхних рядов крыши. Силиконовый клей должен применяться в количестве не больше 25мм и экономно. |
|  | НАЧАЛЬНАЯ ПОЛОСА |
|  | Приготовьте начальную полосу посредством обрезания табличек черепицы вдоль линии на уровне верхних концов вырезов. Начните установку начальной полосы с обрезания листка черепицы на половину таблички с краю для того чтобы избежать совпадения линии соединения между листками начальной полосы и линией соединения листков первого ряда. Начальная полоса должна нависать над карнизом на 6 — 10 мм и где возможно над краем крыши (3). Для плитки Dynasty и Cambridge используйте прямоугольную плитку. |
|  | ПЕРВЫЙ РЯД И ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ |
|  | Первый ряд: Начините с целого листка черепицы на одном уровне с начальной полосой черепицы, начиная с карниза и края крыши. Прибейте листок черепицы и продолжайте прибивать также вдоль крыши, используя целые листки черепицы. Второй ряд: Отрежьте половину таблички от края листка черепицы и начинайте с края крыши. Прибейте черепицу так, чтобы нижний край табличек был на одном уровне с верхним краем вырезов в первом ряде. (Подберите требуемую величину выпуска для разного наклона ската крыши). Третий и последующие ряды: Начните третий ряд с листка плитки, у которого полностью отрезана одна табличка. Отрезайте дополнительно по половине таблички для каждого последующего ряда. Для максимальной защиты от дождя с ветром проклеивайте черепицу вдоль края крыши битумным клеем. Внимание: Когда используются плитки Cambridge или Dynasty обрезайте 10,20,30,... см соответственно от левого края первой черепицы второго, третьего, ... рядов. |
|  | II. УСТАНОВКА ПЛИТКИ В РАЗЖЕЛОБКАХ |
|  | Метод открытого разжелобка |
|  | Проведите мелом две линии от конька к карнизу по 15 см в каждую сторону и увеличивая ширину на 1 см каждый метр в сторону карнизного свеса. Обрежьте плитку по этим линиям и отрежьте 5-ти см треугольник от верхнего угла листка плитки для направления воды в разжелобок. Установите каждый край листка плитки на 5 см полоску клея и прибейте плитку гвоздями на расстоянии 5 см от проведенных мелом линий. |
|  | Метод переплетения |
|  | Установите плитку поверх пересечения плоскостей крыши. Последний листок черепицы должен заходить как минимум 30 см на противоположную плоскость крыши и должен быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы. Прижмите черепицу плотно к разжелобку перед креплением гвоздями. Не прибивайте плитку на расстоянии меньше чем 15 см от центральной линии разжелобка. |
|  | Метод закрытия с обрезкой |
|  | Для уклона >23° Для лучшей производительности: начинайте бить плитку на крыше с меньшим уклоном или меньшей высотой. Первый ряд должен быть переплетен (заход +25 см на соседнюю плоскость крыши). Не прибивайте на расстоянии менее 15 см от центральной линии разжелобка. Бейте дополнительный гвоздь на конце каждого листка плитки пересекающего разжелобок. После укладки установки плитки на этой плоскости, проведите меловую линию на расстоянии 5 см от центральной линии разжелобка на только что покрытом скате. Затем прибейте плитку на второй скат крыши, обрежьте плитку по меловой линии и отрежьте треугольник со сторонами 5 см от верхнего угла листка плитки для направления воды в разжелобок. Проклейте каждый край листков плитки примыкающих к разжелобку клеем, например IKO Shingle Stick. |
|  | III. ВАЛЬМЫ И КОНЬКИ |
|  | Последние ряды подгоните так, чтобы они с двух сторон равномерно и одинаково покрывали конек крыши. Разделите прямоугольную или шестигранную плитку на отдельные плитки разрезая их по местам вырезов. (для Armourshield: (А) видимая часть, (В) закрываемая часть). Покрывайте конек и вальмы плитками, перекрывая каждые последующие плитки и перегибая их поверх конька или ребра (вальмы). В холодную погоду прогрейте плитки перед тем как начнете их сгибать. Прибивайте плитки на расстоянии 16 см от конца таблички и на расстоянии 2,5 см от каждой стороны. Начинайте закрывать конек со стороны, противоположной преобладающему направлению ветров в данном районе. |
|  | Монтаж гибкой битумной черепицы IKO (Канада) |